## Slide 1
밀폐공간 작업 프로그램
000 운영센터

## Slide 2
일 자 |  | 사 유 | 
1 | 2017. 04. 11 | 최초 제정 | 밀폐공간 작업 프로그램 제정
2 | 2018.11. 27 | 개정 | 가이드 제작 및 자료 업데이트로 인한 개정
3 | 2019.08.27 | 개정 | 내용 일부 수정
4 | 2024.04.22 | 개정 | 자료 업데이트 및 내용 일부 수정
5 | 2024.10.04 | 개정 | 법적 사항 충족을 위한 내용 일부 수정
6 | 2025.09.16 | 개정 | 법적 사항 충족을 위한 내용 일부 수정
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
제‧개정 이력

## Slide 3
목적
01.
C O N T E N T
작업 장소
02.
재해 현황
03.
조직 및 운영
04.
밀폐공간 작업허가
05.
밀폐공간 작업
06.
산소 및 유해가스 농도 측정
07.
밀폐공간에서의 환기
08.
보호구의 사용
09.
응급처치
10.
교육, 훈련의 실시
11.
기타 안전보건상의 조치
12.
프로그램의 평가
13.

## Slide 4
1. 목 적
밀폐공간 작업 시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해를 예방하고자 함
법적 근거 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제 619조
근로자 사망의 경우 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 _ 법 제167조
밀폐공간 작업 프로그램의 수립 시행
1) 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.
 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리방안
 밀폐공간 내 질식 중독 등을 일으킬 수 있는 유해 위험 요인의 파악 및 관리 방안
 제2항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차
 안전보건교육 및 훈련
 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항
2) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 확인하여 근로자가 안전한 상태에서 작업하도록 하여야 한다.
 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보
 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보
 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항
 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출, 유입, 발생 가능성 검토 및 후속조치 사항
 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류
 비상연락체계
3) 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 2)항의 각 호의 내용을 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다. => 밀폐공간 작업허가서
목적
01
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 5
2. 작업 장소
No. | 공정명 | 작업장소 |  | 작업내용 | 작업주기 (작업빈도) | 근로자수 | 비고
 |  | 명칭 | 특이사항 (작업장소 규격, 발생 유해가스, 잔해물) |  |  |  | 
1 | 시설 | 물탱크 | 옥상층 없음, 없음 | 물탱크 청소 | 1년에 2회 이상 | 4 | Sample
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
No. | 공정명 | 작업장소 |  | 작업내용 | 작업주기 (작업빈도) | 근로자수 | 비고
 |  | 명칭 | 특이사항 (작업장소 규격, 발생 유해가스, 잔해물) |  |  |  | 
1 | 시설 | 물탱크 |  | 물탱크 청소 | 1년에 2회 이상 | 4 | Sample
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
※ 현장 상황에 맞게 작성
물탱크
정화조
센터에 맞게 수정
센터에 맞게 수정
작업 장소
02
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 6
3. 사고 현황 (인적)
산업재해 및 산소결핍 등의 질식재해 통계
년 도 |  | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
운영센터 직원 수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
재해자 수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
산소결핍 등 질식 재해자수 | 사 망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 부 상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
단위 : 명
 사업장의 최근 3년간 전체 재해현황 및 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해 현황
센터에 맞게 수정
재해 현황
03
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 7
4. 조직 및 운영
4.1 조직 구성 : 프로그램 수립, 시행을 위한 추진팀은 총 4명 이내 로 하고 아래 조직도와 같이 구성하여 운영한다.
4.2 프로그램 추진팀의 역할
1) 프로그램의 수립 및 수정에 관한 사항 결정
2) 교육 및 훈련에 관한 사항을 결정하고 실행
3) 밀폐공간작업계획의 수립 및 시행에 관한 사항을 결정하고 실행
4) 밀폐공간작업 허가증 등 발급 및 작업 지시, 감독 업무 수행
5) 공기 호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리
프로그램총괄책임자 | 
성명 | ㅇㅇ 센터장
관리감독자(기계 부서)
직위 : 주임 | 
성명 | 홍길동
관리감독자( 건축 부서)
직위 : 선임 | 
성명 | 홍길동
프로그램 관리자 | 
성명 | 홍길동
조직도 작성시 주의 사항
- 프로그램 총괄책임자, 프로그램 관리자, 관리감독자(1명 이상)는 필수 포함 시켜야 함
- 1인 센터의 경우 한명의 센터장으로 전부 지정
- 2인 이상의 경우 총괄책임자는 센터장, 프로그램 관리자와 관리감독자는 겸직가능
센터에 맞게 수정
조직 및 운영
04
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 8
4.3 프로그램 추진 절차
밀폐공간 작업 장소 선정
질식재해예방 대책 수립
교육, 훈련 (근로자, 프로그램 추진팀)
밀폐공간 작업 모니터링
프로그램 평가
 [별첨]1의 내용을 근거로 한 작업장소 선정
산소 및 유해 가스 농도 측정, 환기 대책 수립
보호구 선정 및 사용, 유지관리 내용
응급처치 및 비상연락체계 구축
산소 및 유해 가스 농도 측정방법
작업절차, 대처요령, 보호구 사용방법 등
밀폐공간작업 출입 허가
작업 관리감독 및 작업지시 등
재해발생 현황 분석
교육 등 연간 업무수행 결과 및 개선내용
조직 및 운영
04
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 9
4.4 프로그램 추진 일정
세부추진내용 | 2025년도 월별 추진일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비고
프로그램 추진팀 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
밀폐공간작업 대상 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
질식재해 예방대책 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업자 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 작업 시 진행
긴급구조훈련(반기 1회) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
밀폐공간작업 모니터링 실시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 작업 시 진행
프로그램 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* 매년 추진 일정을 작성 후 업데이트
센터에 맞게 수정
조직 및 운영
04
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 10
5. 밀폐공간 작업허가
5.1 밀폐공간에의 출입금지
1) 밀폐공간 내의 출입은 가능한 한 금지하고, 출입을 해야 할 경우에는 센터에서 작업허가를 득한 후 출입하도록 한다.
2) 센터에 보유하고 있는 밀폐공간 작업장소를 작업특성상 출입해야 하는 경우와 출입하지 않고 외부에서 작업해야 하는 경우를 구분하면 다음과 같다
출입이 필요한 밀폐공간 작업 |  |  | 출입 없이 밀폐공간 외부에서 가능한 작업 | 
작업명 | 위치 | 작업 중 유해가스 계속 발생 여부 | 작업명 | 위치
물탱크 청소 | 옥상층 | X | None | None
* 기 작성된 “2. 작업장소” 내용을 근거로 작업특성상 밀폐공간 내에서 작업해야 하는 경우와 밀폐공간 외부에서 작업해도 되는 경우를 구분할 것
* 작업 중 유해가스가 계속 발생할 가능성이 있는 작업의 경우  양수작업, 슬러지 제거작업 등
센터에 맞게 수정
밀폐공간 작업허가
05
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 11
5.2 밀폐공간에의 출입금지
밀폐공간 작업 시 아래의 기본 작업절차를 준수하고, 관리감독자는 작업자들이 기본 작업절차를 숙지하여 시행하도록 교육한다.
출입 사전조사
- 밀폐공간 해당여부
- 유해가스 존재 및 유입(발생)가능성 여부
장비준비/점검
- 측정기 : 복합가스농도 측정기 (O2, CO, H2S, LEL)
이산화탄소 측정기 (CO2)
- 환기팬, 송기마스크 또는 공기호흡기 2개 이상
- 무전기 또는 핸드폰(작업허가서 비상연락망 기록 必)
- 작업공간 통제 (라바콘, 바)
- 대피용 기구(사다리, 삼각대) 등 안전장구
밀폐공간 작업허가서
- 업체명, 작업기간, 작업내용 확인
- 출입자, 출입시간, 출입방법 등 결정
- 작업 전 안전조치 확인사항 확인
- 작업자에게 작업 전 허가서 내용 주지
- 가스농도 측정 시기(작업 개시 전, 철수 후 재진입 시,
작업 중 두통, 호흡량 증가, 메스꺼움 등 신체 변화 감지 등)
출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정
- 산소 및 유해가스(O2, CO, CO2, H2S, LEL) 농도측정
각 지점별 측정된 값 중 최고 농도 작업허가서에 기록
- 측정 지점 : 수직방향(높이:상,중,하), 수평방향(작업자
동선 또는 탱크 안) 3개소 이상 측정
- 측정방법 준수
1) 정화조 : 송기마스크 등 착용 상태에서 측정
2) 저장용 탱크 : 외부측정(수직 3개소), 송기마스크 등
착용 상태에서 측정(수평 3개소)
감시모니터링 실시
- 밀폐공간내 작업상황 상시 확인 (1~2시간 간격)
* 산소 및 유해가스 농도 상태 확인 및 작업허가서 기록
- 작업자, 감시인과 연락체계 확인
밀폐공간 출입
- 출입인원 확인
* 작업허가서에 기록된 인원 외 출입금지
- 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치(알람 시 즉시 대피)
문제발생 시 사후보고
- 사고보고체계에 의거 상황전파 실시 및 송기마스크 등 안전장구 착용 후 구조활동
- 재해자 발생시 119 연락
작업허가 결재
- Hold Point 공유 (조치 사진 必)
- atG 안전점검 실시
* 작업 승인 → 센터장 결재 必
출입금지표지 등 게시
- 밀폐공간 출입구 등 보기 쉬운장소에 게시
*작업허가서, 위험성평가표 등
- 작업장소 통제 (라바콘, 바 등)
작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정
- 환기 전 산소 및 유해가스 농도 측정과 동일하게 실시
(환기 전 산소 및 유해가스 농도가 정상범위일 경우 생략 가능)
- 측정 시 사용한 송기마스크 등은 비상 시를 구조를 대비하여
즉시 사용 가능한 상태로 밀폐공간 입구 인근에 보관
환기실시
- 작업장소에 따라 적합한 환기방법, 환기량 적용
(초기 밀폐공간 체적 10배, 작업 중 ACH 20회 이상)
작업 전 : 15분 이상 급기 실시 (저장용 탱크 시 자바라로 바닥에 급기)
작업 중 : 작업종료 시까지 지속적으로 급기 (급기 중단 시 즉시 작업중지)
*ACH : 시간당 공기교환 횟수
감시인 배치
- 밀폐공간 외부에 감시인 배치 및 작업관리
- 통신수단 구비 (무전기, 핸드폰 등 작업자와 감시인 연락 장비 비치)
- 비상 연락체제 구축 (S&I 담당자, 상황실 연락처 기재)
- 대피용 기구 등 구비 : 송기마스크, 사다리, 섬유로프, 체인블럭 등
산소 O2 | 이산화탄소 CO2 | 일산화탄소 CO | 황화수소 H2S | 가연성가스 EX(메탄 등)
18~23.5% | 1.5% 미만 (15,000ppm) | 30ppm 미만 | 10ppm 미만 | 10% 미만
※ 작업가능 산소 및 유해가스(H2S, CO2, CO, LEL 등) 농도
산소 O2 | 일산화탄소 CO | 황화수소 H2S | 가연성가스 EX
19.5% 미만, 22.5% 이상 | 10ppm | 5ppm | 5%
※ 측정기 알람 설정 산소 및 유해가스(H2S, CO2, CO, LEL 등) 농도
밀폐공간 작업허가
05
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 12
밀폐공간 작업 계획서
↓ 더블클릭 : 다운로드 가능
밀폐공간 작업허가
05
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 13
6. 밀폐공간 작업
6.1 밀폐공간 출입 전 확인사항
확 인 사 항 | 확인(√표) | 비 고
① 작업허가서(엣지)에 기재된 내용을 충족하고 있는가? |  | 
② 밀폐공간 출입자가 안전한 작업방법 등에 대한 사전교육을 받았는가? |  | 
③ 감시인에게 각 단계의 안전을 확인하게 하며 작업수행 중 상주토록 조치하였는가? |  | 
④ 입구의 크기가 응급상황시 쉽게 접근하고 빠져올 수 있는 충분한 크기인가? |  | 
⑤ 밀폐공간내 유해가스 존재 여부 대한 사전 측정을 실시하였는가? |  | 
⑥ 화재․폭발의 우려가 있는 장소인가? 방폭형 구조장비는 준비되었는가? |  | 
⑦ 보호구, 응급구조체계, 구조장비, 연락․통신장비, 경보설비 정상여부를 점검하였는가? |  | 
⑧ 작업중 유해가스의 계속발생으로 가스농도의 연속측정이 필요한 작업인가? |  | 
6.2 밀폐공간 작업방법
1) 밀폐공간 출입자는 개인 휴대용 측정기구를 휴대하여 작업 중 산소 및 유해가스 농도에 대하여 수시로 측정한다.
2) 밀폐공간 내에서 양수기 등의 내연기관 사용 또는 슬러지제거, 콘크리트 양생작업과 같이 작업을 하는 과정에서 유해가스가 계속 발생할 가능성이 있을 경우에는 산소농도 및 유해가스 농도를 연속 측정한다.
3) 밀폐공간 출입자는 휴대용 측정기구가 경보를 울리면 즉시 밀폐공간을 떠난다.
4) 경보음이 울릴 때 출입자가 작업현장에서 떠나는 것을 감시인은 필히 확인한다.
5) 작업현장 상황이 구조활동을 요구할 정도로 심각할 때 출입자는 반드시 감시인으로 하여금 즉시 비상구조 요청을 한다.
6) 재해자 발생시 구조를 위해 호흡용 보호구 착용 등 안전조치 없이 절대로 밀폐공간에 들어가지 않는다.
7) 밀폐공간 출입자는 다음사항을 꼭 실천한다.
가) 출입자는 작업 전 유해가스 존재여부를 확인하는 등 안전작업 수칙 준수
나) 유해가스가 존재 가능한 장소에서는 수시 측정 및 적정한 공기가 유지되도록 환기조치하고 비상시를 대비하여 응급구조설비를 비치
다) 공기공급식 호흡용보호구를 착용하고 안전작업수칙에 따라 작업수행
밀폐공간 작업
06
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 14
7. 산소 및 유해가스 농도 측정
7.1 산소 및 유해가스 농도의 판정기준
: 산소 및 유해가스 농도의 측정 후 판정기준은 각각의 측정위치에서 측정된 최고농도를 적용한다.
측정가스 | 안전 작업기준 농도
산소(O2) | 18% ~ 23.5%
이산화탄소(CO2) | 1.5% 미만
일산화탄소(CO) | 30ppm 미만
황화수소(H2S) | 10ppm 미만
가연성가스(메탄 등, LEL) | 10% 미만
7.2 산소 및 유해가스의 정확한 농도측정을 위한 필수조건 및 장비목록
○ 필수 조건
- 밀폐공간 내 산소 및 유해가스 특성에 맞는 적절한 측정기 선택하여 구비한다.
- 측정기는 유지보수관리를 통하여, 정밀도를 유지한다.
- 측정기기의 사용 및 취급방법, 유지 및 보수방법을 충분히 습득한다.
- 측정 전에 기준농도, 경보설정농도를 정확하게 교정하여 측정기를 사용한다.
○ 장비 목록
장비명 | 수량 | 모델명 | 측정가스 | 구입년월 | 최근교정일 | 교정 주기 | 교정기관명 | 매뉴얼 보유여부 | 비 고
산소농도 측정기 | 1대 | Finch-Com | 산 소 | 2010.7 | 2012.7.10 | 2년 |  | 미보유 | 
센터에 맞게 수정
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 15
7.3 산소 및 유해가스 농도를 반드시 측정해야 하는 경우
1) 당일의 작업을 개시하기 전
2) 교대제로 작업을 행할 경우 작업 당일 최초 교대가 행해져서 작업이 시작되기 전
3) 작업에 종사하는 전체 근로자가 작업을 하고 있던 장소를 떠낫다가 돌아와 다시 작업을 개시하기 전
4) 근로자의 건강, 환기장치 등에 이상이 있을 때
5) 작업을 하는 과정에서 유해가스가 발생할 가능성이 있을 경우 (연속측정)
6) 작업자 또는 추진팀에서 측정이 필요하다고 인정되는 경우
7.4 산소 및 유해가스 농도 측정 방법 및 유의사항
측정지점 | 작업장소에 대해서 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 작업에 따라 근로자가 출입하는 장소로서 작업시 근로자의 호흡위치를 중심
측정방법 | 휴대용 측정기 또는 검지관을 이용하여 산소 및 유해가스 농도를 측정한다 탱크 등 깊은 장소의 농도를 측정 시에는 고무호스 등을 이용하여 측정 산소 및 유해가스 농도 측정 시에는 면적, 깊이를 고려하여 밀폐공간 내부를 골고루 측정한다 공기 채취 시에는 채기관의 내부용적 이상의 피검공기로 완전히 치환 후 측정한다.
유의사항 | 측정자는 측정방법을 충분하게 숙지 밀폐공간 외부에서 측정하는 것을 원칙으로 하되 측정자는 안전에 유의 긴급사태에 대비 측정자의 보조자를 배치토록 하고 보조자도 구명셋을 완비 밀폐공간내에 들어가 측정할 경우 측정자 및 보조자는 공기호흡기와 송기마스크 등 호흡용보호구를 필요시 착용 측정에 필요한 장비 등은 방폭형 구조로 된 것을 사용
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 16
7.5 산소 및 유해가스 발생 원인
① 저장용기나 저장물질의 산화
: 저장용 탱크 내벽 또는 저장물이 산화되거나 반응하는 과정에서 공기 중 산소를 소모하여 탱크 내부를 산소부족 상태로 만든다.
② 불활성 가스의 사용
: 설비 중에는 질소, 아르곤 등 불활성가스를 사용하기도 하는데 공기 중 불활성가스가 차지하는 만큼 산소를 밀어내는 산소부족 상황을 만든다.
③ 미생물의 증식이나 발효 , 부패
: 미생물 증식이나 유기물의 부패, 발효 등의 과정에서 공기 중 산소를 소모하거나 황화수소, 이산화탄소, 메탄 등을 발생시킨다.
④ 유해가스의 누출, 유입
: 유해가스 배관이 연결되어 있는 장소나 이를 취급하는 장소에서 의도하지 않은 누출이나 유입은 해당 장소를 위험한 공기 상태로 만든다.
⑤ 연료의 연소
: 연료의 연소 과정에서 기본적으로 산소를 소비하므로 산소부족 상황을 일으킬 수 있으며, 일부 불안전 연소 과정에서 일산화탄소가 발생하여
중독을 일으킨다.
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 17
7.6 산소 및 유해가스의 위험성
① 산소(O2) : 정상적인 산소농도는 21%정도이며, 산소농도가 18% 미만으로 떨어지면 ‘산소결핍증’을 일으킨다.
농도 (%) | 인체 영향 | 부가설명
산소농도 18% | 안전한계로 연속환기 필요 | 1. 산소농도가 매우 낮은 상황에서는 한 번의 호흡만으로도 순간적으로 폐내 산소 분압이 떨어지면서 뇌 활동이 정지되어 의식을 잃게 된다. 2. 호흡정지 시간이 4분이면 살아날 가능성은 절반으로 줄어들고, 6분 이상이면 생존 가능성이 없어진다. * 빨리 구조하더라도 후유증으로 언어장해, 운동장해, 시야 협착, 환각 등 증상이 나타날 수 있다.
산소농도 16% | 호흡, 맥박의 증가,두통, 메스꺼움, 토할 것 같음 | 
산소농도 12% | 어지럼증, 토할 것 같음, 근력저하, 체중 지지 불능으로 추락 | 
산소농도 10% | 안면 창백, 의식불명, 구토 | 
산소농도 8% | 실신혼절, 7~8이내 사망 | 
산소농도 6% | 순간에 혼절, 호흡정지, 경련, 6분이상이면 사망 | 
■ 산소 농도병 인체에 미치는 영향
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 18
7.6 산소 및 유해가스의 위험성
② 황화수소(H2S) : 황화수소는 계란 썩는 냄새가 나는 가스로 화학산업에서 사용하기도 하지만, 미생물이 유기물을 분해하는 과정에서도
발생하여 중독을 일으킨다(정화조 등)
* 낮은 농도에서는 가벼운 자극을 주는 정도지만 고농도에서는 폐조직을 손상시키거나 호흡을 마비시켜 사망에 이르게 한다.
농도 (PPM) | 인체 영향 | 노출시간 | 부가설명
10 | 8시간 작업 시 노출기준 | 8시간 | 황화수소가 고농도인 경우 후각을 마비시켜 냄새를 못 느끼게 만들어 위험한장소에 그냥 들어가는 경우가 많으므로 냄새만으로 판단해서는 안된다.
50~100 | 가벼운 자극 | 3시간 | 
200~300 | 어지럼증, 토할 것 같음, 근력저하, 체중 지지 불능으로 추락 | 1시간 | 
500~700 | 안면 창백, 의식불명, 구토 | 30~1시간 | 
>1,000 | 실신 혼절, 7~8이내 사망 | 수분 | 
■ 황화수소 농도별 인체 영향
※ 분뇨나 오, 폐수 펄프액 등이 있는 장소에서 황화수소가 특히 위험한 이유는 가만히 놔둘 때는 황화수소가 적게 발생할 수 있지만 이를 밟고
다니거나, 휘젓거나 섞으면 녹아 있던 황화수소가 순간 고농도로 발생하여 치명적인 영향을 줄 수 있으며 이를
거품효과(Soda can effect)라 부른다
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 19
7.6 산소 및 유해가스의 위험성
③ 일산화탄소(CO) : 일산화탄소는 무색,무취의 기체로 주로 고체연료 등의 불완전 연소에 의해 발생하여 중독을 일으킨다.
농도 (PPM) | 인체 영향 | 노출시간 | 부가설명
30 | 8시간 작업 시 노출기준 | 8시간 | 혈액 내 헤모글로빈은 공기 중 산소와 결합하여 온몸에 산소를 운반하게 되는데, 산소와 일산화탄소가 함께 존재하는 상황에서는 산소와 결합하지 않고 일산화탄소와 결합하여 결국 체내 산소부족 상황을 일으킨다.
200 | 가벼운 두통과 불쾌감 | 3시간 | 
600 | 두통, 불쾌감 | 1시간 | 
1,000~2,000 | 정신혼란, 메스꺼움, 두통 | 2시간 | 
 | 현기증 | 1.5시간 | 
 | 심계항진(두근거림) | 30분 | 
2,000~2,500 | 의식불명 | 30분 | 
■ 일산화탄소 농도별 인체 영향
④ 그 밖의 유해가스 : 산업현장에서는 다양한 가스를 직접 사용 및 부산물로서 발생하며, 이러한 가스는 그 자체의 독성으로 근로자 건강에
영향을 주기도 하지만 밀폐된 공간에 많은 양이 존재할 경우에 그만큼 공기량이 줄어 산소부족상황을 일으킨다.
유해가스 | 주된 위험 | 외관 및 냄새
아르곤(Ar) | 산소 치환 및 바닥에 축적 가능 | 무색, 무취
질소가스(N₂) | 산소 치환 | 무색, 무취(징후 없음)
이산화탄소(CO₂) | 산소 치환 및 유독성, 바닥에 축적 가능 | 무색, 무취
염소(Cl₂) | 유독성-폐와 눈 자극, 바닥에 축적 가능 | 녹황색, 톡 쏘는 냄새
이산화질소(NO₂) | 유독성- 폐에 심한 자극 및 바닥에 축적 가능 | 적갈색, 쏘는 냄새
이산화황(SO₂) | 유독성 – 폐에 심한 자극 및 바닥에 축적 가능 | 무색, 썩은 냄새
휘발유증기 | 화재와 폭발 및 바닥에 축적 가능 | 무색, 달콤한 냄새
메탄(CH₄) | 화재와 폭발 및 상부에 축적 가능 | 무색, 무취(징후 없음)
산소 및 유해가스 농도 측정
07
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 20
8. 밀폐공간에서의 환기
밀폐공간 작업시 작업장소에서 적정한 공기가 유지되도록 환기를 실시한 후 작업을 하며, 작업공간내에서 유해가스가 지속적으로
발생한 경우(양수기 가동, 슬러지 제거작업 등)에는 계속적으로 환기를 실시한다.
8.1 환기장치 보유현황
명 칭 | 수 량 | 모델명 | 사 양 | 플렉시블 호스 | 보 유 여 부 | 비 고
환기팬 | 1대 |  | 20CMM, 1Hp, 220V | 5m, 2개 | 미보유 | 안전공단에서 대여
※ 장비 대여는 작업개시 3일전 각 지역별 안전보건공단을 방문하여 대여 가능
8.2 작업장소에 따른 환기량
작업장소 | 환기량
잠함, 압기실 등의 압기공법의 작업실 | 기관실 및 작업실에 대하여 사전에 환기설비를 이용하여 당해 기적의 5배 이상의 신선한 외부공기로 환기 후 근로자가 작업하는 동안 계속 급기 한다.
피트 내부 | 피트 내를 균일하게 환기하고 적정한 공기가 유지되도록 계속하여 급기 한다.
황화수소가 발생할 우려가 있는 탱크, 보일러 등의 내부 | 기적의 5배 이상 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업 동안에는 적정한 공기가 유지되도록 계속하여 급기 한다.
탱크 내 퇴적물 제거작업 | 작업개시 전 탱크 등 용적의 3～5배 이상의 신선한 외부공기를 사용하여 환기 후 출입하고 작업 중에는 계속 환기장치를 가동한다.
기타 밀폐공간 | 작업 전 기적의 5배 이상의 신선한 공기로 급기한 후 출입하고 작업 동안에는 적정한 공기가 유지되도록 계속 급기 한다.
센터에 맞게 수정
밀폐공간에서의 환기
08
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 21
8.3 환기 시 주의사항 및 점검사항
- 작업 전에는 산소 및 유해가스의 농도가 기준농도를 만족할 수 있도록 충분한 환기를 실시한다. - 정전 등에 의한 환기 중단 시에는 즉시 외부로 대피한다. - 밀폐공간의 환기시 에는 급기구와 배기구를 적절하게 배치하여 작업장내 환기가 효과적으로 이루어지도록 한다. - 급기구는 작업자에 근접하여 설치한다. - 이동식 환기장치 사용시 폭발 위험 구역 내에서는 방폭형 구조를 사용한다. - 이동식 환기장치의 송풍관은 가급적 구부리는 부위가 적게 하고 용접불꽃 등에 의한 구멍이 나지 않도록 난연 재질을 사용한다.
○ 주의 사항
구 분 | 이동식 송풍기 | 송풍관
점 검 사 항 | - 전원코드의 단선 접속부의 접촉불량 유무 - 코드와 단자상과의 접속상태 불량 유무 - 코드의 끝에 “환기 중 정지”등의 표지판 부착 유무 | - 연소에 의한 구멍이나 파열유무 - 링, 나선의 손상유무 - 접속부의 확신한 고정여부
○ 점검 사항
밀폐공간에서의 환기
08
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 22
9. 보호구의 사용
밀폐공간 작업 시 유해가스에 의한 중독 및 질식에 의한 사고를 예방하기 위해 공기호흡기 및 송기마스크 등의 보호구를 반드시 착용한 상태에서 작업을 하고, 사용시 사용장소 및 사용방법 등을 충분히 숙지한 후 사용한다. 다만, 작업 시 보호구를 착용하는 것이 원칙이나 측정결과 등으로 밀폐공간 내에서의 작업이 안전하다고 판단될 경우 보호구를 착용하지 않아도 된다.
또한, 밀폐공간에서 작업하는 경우에 호흡용 보호구를 포함하여 사다리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 기구를 갖춰야 한다. ※ 물탱크 및 정화조 내 사다리가 설치되어 있는 경우는 제외
9.1 보호구 보유현황
명 칭 | 수 량 | 모델명 | 사 양 |  | 보 유 여 부 | 비 고
공기호흡기 (가스충진식) | 1대 |  | 300kg/cm2, 30분 | - | 미보유 | 안전보건공단에서 대여
송기마스크 | 1대 | 전동식 | 220V | 호스 길이 : 10m | 〃 | 〃
구조용 삼각대 | 1대 | 도르레형 | 최대 길이 : 12m | 최대 하중 : 300kg | 미보유 | “
일자형 사다리 | 1개 | 이동식 | H형 최대높이 : 5630mm |  | 보유 | 사고다발작업 안전기준 內 이동식 작업 발판 안전작업 가이드 참조
안전대 | 3개 | 안전그네식 |  |  | 보유 | 
구조용 로프 | 1개 |  |  |  | 보유 | 
※ 장비 대여는 작업개시 3일전 각 지역별 한국산업안전보건공단을 방문하여 대여 가능
센터에 맞게 수정
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 23
9.2 사용장소 및 사용방법
○ 공기 호흡기
1) 착용해야 할 장소
밀폐장소 출입 작업시 다음과 같이 환기할 수 없거나 환기가 불충분한 경우로서 단기간 작업이 가능한 경우에는 공기호흡기를 반드시 착용하고 출입하며, 고농도의 유기화합물 증기가 예상되는 경우 등에는 방독마스크를 착용 하지 않는다.
① 수도나 도수관 등으로 깊은 곳까지 환기가 되지 않는 경우
② 탱크와 화학설비 및 선박의 내부 등 구조적으로 충분히 환기시킬 수 없는 경우
③ 재해사고시의 구조 등과 같이 충분히 환기시킬 시간적인 여유가 없는 경우
2) 공기호흡기의 점검사항 및 사용방법
2.1) 사용전의 점검사항
① 산소 용기압력의 잔류압 검사
② 고압연결부의 검사
③ 면체와 흡기관 및 호기밸브의 기밀검사
④ 폐력 밸브와 압력계 및 경보기의 동작검사
2.2) 공기호흡기의 사용법 (22p. 그림참고)
① 공기호흡기를 등에 지고 겨드랑이 끈을 당겨서 조정한다. 다음으로 가슴끈과 허리끈을 몸에 꽉 맞게 조정한다.
② 마스크를 쓰게 되면 좌우 4개의 끈을 1조씩 동시에 당겨서 밀착시킨다.
③ 흡기관을 두겹 으로 강하게 잡고 숨을 들이쉬어 기밀을 확인한다.
④ 압력계의 지시치가 30Kg/㎠ 이하로 내려가거나 경보기가 울리게 되면 곧바로 작업을 중지하고 유해가스가 없는 안전한 위치로 되돌아온다.
⑤ 안전한 위치로 되돌아오면 마스크를 벗고 공기탱크를 교환한다. 용기의 교환 시에는 잔류압을 확인한다.
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 24
공기호흡기의 구조
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 25
공기호흡기의 사용방법
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 26
○ 송기마스크
송기마스크는 활동범위에 제한을 받고 있지만, 가볍고 유효사용 시간이 길어지므로 일정한 장소에서의 장시간 작업에 주로 이용한다.
1) 전동 송풍기식 호스마스크 (보편적 많이 사용되는 종류)
① 송풍기는 유해가스, 악취 및 먼지가 없는 장소에 설치한다.
② 전동 송풍기는 장시간 운전하면 필터에 먼지가 끼므로 정기적으로 점검한다.
③ 전동 송풍기를 사용할 때에는 접속전원이 단절되지 않도록 코드 플러그에 반드시 “송기마스크 사용 중” 이란 표시를 한다.
④ 전동 송풍기는 통상적으로 방폭 구조가 아니므로 폭발하한을 초과할 우려가 있는 장소에서는 사용하지 않는다.
⑤ 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.
2) 에어라인 마스크
: 전동 송풍기식에 비하여 상당히 먼 곳까지 송기 할 수 있으며 송기 호스가 가늘고 활동하기도 용이하므로 유해가스가 발생되는 장소에서 주로 사용한다.
① 공급되는 공기중의 분진, 오일, 수분 등을 제거하기 위하여 에어라인에 여과장치를 설치한다.
② 정전 등으로 인해 공기공급이 중단되는 경우에 대비한다.
○ 안전보호구
탱크나 맨홀과 같이 사다리를 사용하여 내부로 내려가야 하는 경우에는 안전대나 기타 구명밧줄 등을 사용하여 안전을 확보한다. 비상시에 작업자를 피난시키거나 구출하기 위하여 안전대, 사다리, 구명밧줄 등 필요한 용구를 준비하고 이것의 사용방법을 작업자에게 숙지하도록 한다.
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 27
전동 송풍기의 구조
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 28
전동 송풍기의 사용 전 점검 사항 및 사용 방법
1) 전동 송풍기의 점검사항
① 안면부와 주름호스를 결합
② 주름호스와 연결구를 결합
③ 유량조절밸브 및 연결호스를 결합
④ 연결호스 및 송풍기를 결합
⑤ 필터를 교환 (필요 시 송풍기 내부필터를 교환)
2) 전동 송풍기의 사용방법
① 송풍기를 켜고 공기가 공급되고 있는지 작동상태를 확인한다.
② 장착대를 착용하고 가슴끈 및 허리끈을 몸에 맞게 조절 한다.
③ 휴대주머니에서 연결호스를 꺼내어 인원수에 맞게 각자 송풍기와 공기조절 연결부에 조인다.
④ 안면부 착용 시 공기 공급여부를 확인한다.
⑤ 인원수에 맞게 송풍기 후면의 스위치를 조작하여 적당한 풍량이 되도록 한다.
주요 단계 |  |  |  |  | 
작업방법 | 송풍기의 사용압력을 확인한다 | 안면부와 주름호스 상단을 결합한다 | 장착대를 착용한다. | 장착대에 연결호스를 결합한다 | 연결호스와 송풍기를 연결 후 스위치(ON)를 킨다 ※숭풍기 상단 전원 램프(빨강) 점등확인
주요 단계 |  |  |  |  | 
작업방법 | 안면부에 공기가 나오는 지 확인 후 안면부를 얼굴에 맞게 머리끈을 조절한다 | 착용자의 호흡에 맞게 유량 조절밸브를 조절해 준다 |  |  | 
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 29
구조용 삼각대 구조
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 30
구조용 삼각대 설치방법
대피용 기구 및 보호구의 사용
09
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 31
10. 응급처치
응급 재해 발생시 병원, 119 구조대와 연락할 수 있는 비상연락체계를 다음과 같이 구성한다.
추진팀 연락처 |  | 인근병원 연락처 |  | 구조대 연락처 |  | 유관기관 | 
프로그램 총괄자 (센터장) | 아무개 (010-xxxx-xxxx) | 서울병원 | 02-xxxx-xxxx | 긴급전화 119 |  | 노동관서 | Xxxx-xxxx
프로그램 관리자 | 홍길동 (010-xxxx-xxxx) |  |  |  |  |  | 
관리감독자 1 | 홍길동 (010-xxxx-xxxx) | 명동병원 | 02-xxxx-xxxx | 관 내 소방서 | 02-xxxx -xxxx | 안전보건공단 | Xxxx-xxxx
관리감독자 2 | 홍길동 (010-xxxx-xxxx) |  |  |  |  |  | 
관리감독자 3 | 홍길동 (010-xxxx-xxxx) | ○○병원 |  |  |  | 경찰서 | 112 or 02-xxxx-xxxx
기타 관련자 |  |  |  |  |  |  | 
※ 당사 보고는 ‘사고보고체계’에 따라 보고실시
10.1 응급비상연락체계
만약 응급 재해가 발생하면, 구축된 비상연락망에 따라 병원 또는 구조대, 추진팀에 신속히 연락하고 재해자에 대해서는 구조대가 도착하기 전까지 주위 사람의 도움을 받아 인공호흡, 심페소생술 등 적절한 응급처치를 실시한다.
센터에 맞게 수정
응급 처치
10
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 32
10.2 응급처치 시 관찰사항
: 응급처치 시에는 다음의 사항을 주의 깊게 관찰하고 그 내용을 의사에게 정확히 전달하여 치료에 참고하도록 한다.
- 의식이 있는지 확인한다. - 호흡하고 있는지 확인한다. 호흡이 정지되어 있으면 머리를 뒤로 젖히거나 아래턱을 밀어내어 기도를 열어주고 다시 확인한다. - 출혈의 유무를 살펴본다. - 맥을 짚어본다. 맥박이 뛰지 않는다고 느낄 때는 동공을 살펴본다. 동공이 크게 벌어져 있으면 위험하고 동공의 크기가 좌우 틀리면 뇌에 이상이 있는 경우임 - 손발이 움직이는가를 본다. - 얼굴과 피부색, 체온을 살펴본다. 혀, 입술, 피부 등이 푸르스름한 색 또는 흑색이 되고 손톱은 암자색이 되었는지 살펴본다. - 재해자의 체온을 유지하도록 보온한다. - 협력자를 구한다. - 재해자를 운반할 때는 서두르지 말고 재해자의 마음을 가라앉히고 되도록 재해자의 상처를 건드리지 않도록 주의하여 운반한다.
의식/호흡 확인
10.3 응급처치 요령
구조 요청(119,병원 등)
응급처치 실시
- 호흡이 없는 경우 : 인공호흡
- 호흡/맥박이 없는 경우 : 심폐소생술
응급 처치
10
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 33
○ 인공호흡(맥박은 뛰나 호흡이 없는 경우에 실시)
○ 심폐소생술(호흡과 맥박이 모두 없는 경우에 실시)
응급 처치
10
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 34
11. 교육훈련의 실시
밀폐공간 작업 시마다 관리감독자는 작업자, 감시인 등을 대상으로 작업 전 수시안전교육을 실시한다.
질식재해예방 대책 수립
유해가스의 종류, 유해, 위험성
산소 및 유해가스의 농도 측정방법
공기호흡기 등 보호구의 사용방법 및 보수점검요령
공정별 표준작업요령
사고발생 시의 대처요령
응급처치요령
기타 안전보건상의 조치
12. 기타 안전보건상의 조치
1) 통상적으로 출입할 필요가 없는 밀폐공간에 대해서는 잠금 장치를 채워서 출입을 제한한다.
2) 청소, 보수 등 밀폐공간에서 행하여지는 작업을 발주하는 경우에는 도급인에게 밀폐공간 출입 작업에 관한 주의사항을 주지하는 동시에 동
프로그램에 규정된 조치를 발주조건에 명시한다.
교육/훈련의 실시, 기타 안전보건상의 조치
11~12
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 35
13. 프로그램의 평가
프로그램 수행결과에 대하여 적정성을 주기적으로 평가하고 필요 시 적절한 조치를 한다.
프로그램에 대한 평가는 [별첨2] 프로그램 평가표를 활용하여 평가하고, 전체 평가결과에 대한 판정은 우수,양호,보통, 미흡, 불량의 5단계로 구분하며 판정기준은 아래와 같이 한다. => 매년 말 평가 결과(평가표) 작성 후 비치
1) 통상적으로 출입할 필요가 없는 밀폐공간에 대해서는 잠금 장치를 채워서 출입을 제한한다.
2) 청소, 보수 등 밀폐공간에서 행하여지는 작업을 발주하는 경우에는 외주업체에 밀폐공간 출입 작업에 관한 주의사항을 주지하는 동시에
동 프로그램을 공유 한다.
3) 환기대책수립의 적합성
4) 공기호흡기 등 보호구의 선정, 사용 및 유지관리의 적정성
5) 응급처치체계 적정여부
6) 근로자에 대한 교육, 훈련의 적정성 등
평가결과 | 점수범위 | 평가결과의 “ㅇ” 판정수
우수 | 90점 이상 | 20개 이상
양호 | 80점 이상 ~ 90점 미만 | 18~19개
보통 | 70점 이상 ~ 80점 미만 | 16~17개
미흡 | 60점 이상 ~70점 미만 | 14~15개
불량 | 60점 미만 | 13개 이하
프로그램의 평가
13
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 36
다음의 지층에 접하거나 통하는 우물  수직갱  터널  잠함  피트 또는 그밖에 이와 유사한 것의 내부
가. 상층에 물이 통과하지 않는 지층이 있는 역암층 중 함수 또는 용수가 없거나 적은 부분
나. 제 1철 염류 또는 제 1망간 염류를 함유하는 지층
다. 메탄  에탄 또는 부탄을 함유하는 지층
라. 탄산수를 용출하고 있거나 용출할 우려가 있는 지층
장기간 사용하지 않은 우물 등의 내부
케이블  가스관 또는 지하에 부설되어 있는 매설물을 수용하기 위하여 지하에 부설한 암거  맨홀 또는 피트의 내부
빗물  하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통  암거  맨홀 또는 피트의 내부
바닷물이 있거나 있었던 열교환기  관  암거  맨홀  둑 또는 피트의 내부
장기간 밀폐된 강재의 보일러  탱크  반응탑이나 그 밖에 그 내벽이 산화하기 쉬운 시설(그 내벽이 스테인리스강으로 된 것 또는 그 내벽의 산화를 방지하기 위하여 필요한 조치가 되어 있는 것은 제외한다)의 내부
석탄  아탄  황화광  강재  원목  건성유  어유 또는 그 밖의 공기 중의 산소를 흡수하는 물질이 들어 있는 탱크 또는 호퍼(hopper)등의 저장시설이나 선창의 내부
천장  바닥 또는 벽이 건성유를 함유하는 페인트로 도장되어 그 페인트가 건조되기 전에 밀폐된 지하실  창고 또는 탱크 등 통풍이 불충분한 시설의 내부
곡물 또는 사료의 저장용 창고 또는 피트의 내부, 과일의 숙성용 창고 또는 피트의 내부, 종자의 발아용 창고 또는 피트의 내부, 버섯류의 재배를 위하여 사용하고 있는 사일로(silo), 그 밖에 곡물 또는 사료종자를 적재한 선창의 내부
간장  주류  효모 그 밖에 발효하는 물품이 들어 있거나 들어 있었던 탱크  창고 또는 양조주의 내부
분뇨, 오염된 흙, 썩은 물, 폐수, 오수, 그 밖에 부패하거나 분해되기 쉬운 물질이 들어있는 정화조  침전조  집수조  탱크  암거  맨홀  관 또는 피트의 내부
드라이아이스를 사용하는 냉장고  냉동고  냉동화물자동차 또는 냉동컨테이너의 내부
헬륨  아르곤  질소  프레온  이산화탄소 또는 그 밖의 불활성기체가 들어 있거나 있었던 보일러  탱크 또는 반응탑 등 시설의 내부
산소농도가 18퍼센트 미만 23.5퍼센트 이상, 이산화탄소농도가 1.5퍼센트 이상, 일산화탄소 농도가 30ppm 이상 또는 황화수소농도가 10ppm 이상인 장소의 내부
갈탄  목탄  연탄난로를 사용하는 콘크리트 양생장소 및 가설숙소 내부
화학물질이 들어있던 반응기 및 탱크의 내부
유해가스가 들어있던 배관이나 집진기의 내부
근로자가 상주하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부
밀폐공간(제618조 제1호 관련)
밀폐공간 작업 분류
별첨1
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 37
밀폐공간 작업 프로그램 평가표
별첨2
밀폐공간 작업 프로그램

## Slide 38
밀폐공간 출입 관리대장
별첨3
밀폐공간 작업 프로그램